|  | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |  |
| --- | --- | --- |

GÜNLÜDÜR

Sayı	: 59348463-604-99 [SP.2.10]/455                                                                                                               21/10/2020

Konu	:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                   ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 28/10/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü

| S.No. | Malın/Hizmetin Cinsi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar | KDV Oranı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THERMAL CYCLER CİHAZI | 1 Adet |  |  |  |
| NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir) |

NOTLAR: 2020/46025  kod nolu proje için, teklifler  28/10/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

 KISMİ TEKLİF VERİLEMEZ. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK,

ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi(ESTEM)

Öğrt.Gör.Dr. Tuğba SEMERCİ SEVİMLİ 0 222 239 3750-1273

.........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

THERMAL CYCLER CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz nükleik asit amplifikasyonu da polimeraz zincir reaksiyonu metodu için gerekli olan sıcaklıkların ve zamanların kontrolü için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihazın önerilen reaksiyon hacmi 10-100 µl arasında olmalıdır. Programlanabilir hacmi ise 1-100 µl arasında olmalıdır.

- Cihaz standart ve fast kimyasallarla çalışmaya uygun olmalıdır. Ayrıca blok ısınma ve soğuma sıcaklıkları kontrol edilebilir olmalıdır.

- Cihaz programı sayesinde; protokol üzerindeki oynamalara karşı koruma sağlamalı, elektrik kesintisinden sonra kaldığı yerden devam edebilmeli, deney sırasında protokoller düzenlenebilmeli ve tek tuş ile inkübasyon başlatılabilmelidir.

- Cihaz üzerindeki 96’lik bloğun 32 kuyucuktan oluşan bölmeleri yan yana duran bölmeler arasında 5°C’yi geçmeyecek şekilde 3 farklı sıcaklık olarak programlanabilmelidir. Bu özelliği sayesinde primer optimizasyonlarında kullanıcıya tam kontrol sağlayabilmeli ve kullanıcı isterse farklı Tm sıcaklıklarına sahip protokolleri tek bir yürütmede çalışmasına imkân sağlayabilmelidir.

- Blok sıcaklığının doğruluğu 45°C’de ±0,01°C, 72°C’de ±0,05°C, 95°C’de ±0,14°C olmalıdır.

- Isıtma ve soğutmada, hızı blok için 4,0°C/sn, örnekler için 3°C/sn olmalıdır.

- Sıcaklık programlama aralığı 0-100 °C arasında olmalıdır.

- Blok sıcaklık homojenitesi 95°C’ye ulaştıktan 20 sn sonra 0,5°C’den küçük olmalıdır.

- Cihaz sıcaklık kalibrasyonunda kullanılan standartlar, ulusal standartlar ve teknoloji enstitüsüne kadar takip edilebilir olmalıdır.

- Cihazın boyutları 21x24x46 cm olmalıdır. Bu sayede laboratuvarda az yer kaplamalıdır.

- Cihazın dahili hafızası sayesinde 1.200.000’a kadar yürütme methodu kayıt edebilmeli ve aynı zamanda USB takılarak da kullanılabilinmelidir.

- Cihaz 8 inch TFT LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz eternet ya da Wi-Fi üzerinden tablet, mobil telefon ya da bilgisayar gibi araçlar ile cihazın durumu takip edilebilmelidir.

- Cihaz üzerindeki yazılımında bulunan simülasyon modu ile belirli marka ve model cihazların çalışma modlarına ayarlanabilmelidir.  Ve bu sayede belirli cihazlara optimize edilmiş kit ve protokolleri tekrar optimizasyon ihtiyacı duymadan çalışabilmelidir.

- Cihaz yüksek teknolojisi sayesinde 20 μL, 96-well plate ile yapılan çalışmalarda örnek buharlaşma miktarı max %3,1, 20 μL, 8-tube strips ile yapılan çalışmalarda ise örnek buharlaşma miktarı max %1,3 olmalıdır.

- Üretici firma cihazın kalitesini garanti edebilmek için 1 döngü = 95°C (15 sn), 60°C (60 sn) olacak şekilde 350.000’den fazla döngü, dokunmatik ekranı ise 2.900.000’den fazla dokunma testinden geçmiş olmalıdır.

- Cihaz 96 kuyucuklu plate, 0,2 ml PCR tüpleri ve 8’li-12’li PCR stripleri ile çalışabilmelidir.

- Cihaz üzerinde, Temel PCR, Sekans, Yeni Nesil Sekans, Long PCR gibi uygulamalar için optimize edilmiş protokoller bulunmalıdır.

- Cihazın kapak ısısı 30 °C-110 °C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz ağ üzerinden yazıcıya bağlanarak programların ve segmentlerin print edilmesine olanak sağlamalıdır.

- Cihaz özellikle touch down PCR çalışmalarında ihtiyaç duyulan autodelta özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz programı daha fazla “hold” ve döngülere imkân veren ekleme fonksiyonu ile bir PCR döngüsü içinde zaman ve sıcaklık “hold”larının programlanmasına imkân verebilmelidir.

- Cihaz 220 VAC/50 Hz tek faz şehir elektriği ile çalışmalıdır.

- Teklif veren firmanın üretici firmanın Türkiye temsilcisi olduğuna dair distribütörlük ya da Türkiye Distrübitörü tarafından onaylanmış yetkili satıcı belgesini teklife eklemelidir.

- İki (2) yıl kurulum ve cihazların fabrikasyon hatasına karşı ücretsiz ve 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve bakım onarım garantisi olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte ; -yatay elektroferez cihazı-mini santrifüj cihazı-otomatik pipet seti -Qubit ölçüm kiti verilmelidir.

Proje Yürütücüsü

Öğrt.Gör.Dr. Tuğba SEMERCİ SEVİMLİ